1  Chip-DLP-LASER-Projektor

Art. Nr.:	117-554

Gerät:	Digital Projection E-Vision Laser 6500 WUXGA

Allgem. Spezifikationen

1x 0,67“ DMD Dark Chip W-UXGA DLP-Chip

16:10 Seitenverhältnis

1.920 x 1.200 Pixel native Auflösung mit bis zu 165 MHz (analog RGB)

6.500 ANSI Lumen Lichtleistung

5.000:1 Dynamic Kontrastverhältnis

Farbtemperatur regelbar von 5.000 – 9.300 K

EINGÄNGE:

- 2 x HDMI 1.4

- 1 x DVI-D

- 1 x Component Video (SD und HD) 5 x BNC

- 1 x VGA/ Analog RGB und VGA Out

- 1 x LAN, RJ 45 HD-Base T

- 1 x RS 232 in, 1 x RS 232 out

- 1 x Remote 3,5 mm in, 1 x out

- 1 x 12 V Trigger 3,5 mm

- 1 x USB A (power only)  , 1 USB B (service port)

- 1 x 3D Sync in und 1 x 3D Sync out (Mini DIN)

Versiegelte Light-Engine

Zur Kontrolle, Überwachung und Steuerung des Projektors über eine Netzwerkverbindung kann die kostenlos mitgelieferte “Projector Control Software” verwendet werden.

24p und 1080 p native Darstellung

Dicom-Simulations Modus

HDBase-T Übertragung über Cat5e/6 LAN Kabel bis zu 100 m

3D fähiger Projektor unterstützt:

Frame Packing, Sidy by side und Top & Bottom

Mehrsprachige Bildschirm-Benutzerführung

Schnellwechsel-Vorrichtung für Objektive

Einsatzmöglichkeit in unterschiedlichen Projektionskonfigurationen  (Aufprojektion, Rückprojektion, Decken- bzw. Tischmontage, Über-Kopf Projektion)

manuelle Einstellung von Bildgröße und –Schärfe (ZOOM und FOKUS)

manuelle vertikale und horizontale optische Bildlagenkorrektur (LENS SHIFT)

elektronische Geometriekorrektur (Eckenkorrektur, horizontale und vertikale Trapezentzerrung)

Gewicht 25 kg (ohne Objektiv)

Maße: L 47,0 x B 51,7 x H 22,5 cm (ohne Objektiv)

Zertifiziert für 24/ 7 Betrieb

Spannungsversorgung 100-240V / 50-60Hz

Stromverbrauch: 600 W

Betriebsgeräusch: 33 dB (A)

Möglichkeit der Steuerung über Infrarot-Fernbedienung

Möglichkeit der Steuerung über Anschlußpanel, LAN und Projector Control Software

Möglichkeit der Steuerung über RS232

Möglichkeit der Steuerung über AMX/ Crestron-Software/ PJ-Link

36 Monate (3 Jahre) Garantie auf das Gerät

Oder 20.000 h (je nachdem was zuerst eintritt)

Laser Klasse 3R, das Gerät nutzt keine Lampen.

Dreifach integrierte Diebstahlsicherung: Kensington-Lock + Sicherheitsbügel + Passwort

Kostenlose 24 Stunden/ 7 Tage Hersteller-Hotline

Mitgeliefert wird ein Standardobjektiv: 1,54 – 1,93:1

Optionen:

Viele weitere Wechselobjektive als Zubehör von 0,77 – 5,00:1

Deckenhalterung

Ersatzfilter

Mehr Informationen erhalten Sie jederzeit unter: www.digitalprojection.co.uk